## Slide 1
资料来源：Kimi K3 Technical Report §2.1.1 / §5.1；vllm / vllm-ascend 代码仓
Kimi Delta Attention（KDA）：逐通道遗忘门 × Delta 规则的线性注意力
分析
结论
KDA 用固定大小的递归状态 S_t 汇总历史 token；Decode 每步只读取并更新 S_t，不再逐 token 扫描整段 K/V cache。
Prefill 仍在 chunk 内并行，Decode 状态更新为 O(1)，长上下文缓存压力转化为固定状态的读写压力。
代价是 gate/递归的 Vector 计算与投影 CUBE 计算必须片上协同，状态驻留决定 Decode 吞吐。
模块结构与数据流
红框 = K3 相对 Kimi Linear 的改动
各阶段负载与昇腾诉求
组件 | 张量形状 | FLOPs/token | 负载特征 → 昇腾诉求
q/k/v 投影 + ShortConv ② | x∈ℝ⁷¹⁶⁸ → q,k∈ℝᴴ×ᵈₖ, v∈ℝᴴ×ᵈᵥ | 2dH(2dₖ+dᵥ) | • Prefill 稠密 GEMM，计算密集，要求 CUBE 算力 • Decode 退化为 GEMV，访存密集，要求通信带宽
遗忘门 z + 写入 β ① | z=W_zx, β=W_βx; z∈ℝᴴ×ᵈₖ | ≈ 2dr | • 低秩投影计算，要求 CUBE • sigmoid/exp 门控，要求 Vector 融合与稳定累加
有界衰减 ① | g=−5·σ(eᴬ⊙z) | O(Hdₖ) | • 衰减计算为 Vector 逐元素负载，要求 FP32 累加 • 累加存在数值风险，要求安全 gate，避免 BF16 下溢
Chunk 内注意力 | A=Tril((Q⊙Q_F)(K/K)ᵀ→p), C=64 | 2C(dₖ+dᵥ) | • Chunk tile matmul，计算密集，要求 CUBE • 64/128 tile，要求 L0/UB 双缓冲
跨 chunk 状态传播 ① | Sₜ∈ℝᵈₖ×ᵈᵥ; Sₜ₊₁=F(Sₜ,Qₜ,Kₜ,Vₜ) | 2dₖdᵥ | • 小矩阵递归，FLOPs 低但同步敏感，要求状态驻留 • 状态更新与主计算并行，要求与 CUBE overlap
综合账本 | 69 text 层; ¦S¦≈3.0 MB/layer | ≈2.1M FLOPs/head/chunk | • Decode 状态读写主导，要求低 bytes/token • 启动延迟敏感，要求 persistent kernel
开发需求与趋势思考
算子需求：KDA forward 需组织 gate、cumsum、delta rule、RMSNorm 的融合路径，暴露 initial_state/final_state，避免中间态回写。
运行时需求：KV cache manager 增加 state slot；Prefill 使用 64/128 chunk，Decode 支持 persistent state；性能看 bytes/token、launch/token、CUBE/Vector overlap。
趋势判断：长上下文优化指标从 FLOPs 转向 state bandwidth 与同步，KDA/MLA/AttnRes 需要统一 state-aware cache ABI。
Notes: 本页讲解：左图从输入 x 开始，先经过 q/k/v 投影与 ShortConv，对应右表第 1 行。红框①对应遗忘门 z 与写入 β，以及有界衰减/cumsum，对应第 2、3 行；chunk 内注意力对应第 4 行；跨 chunk 的状态 S_t 更新对应第 5 行；右侧层堆叠与状态账本对应第 6 行。
概念：KDA 用固定大小的递归状态汇总历史。Prefill 仍按 chunk 并行，Decode 只读写固定状态，因此长上下文不再逐 token 扫描整段 K/V。
开发思考：算子侧融合 gate、cumsum、delta rule、RMSNorm，避免中间态落 HBM；运行时把 state slot 纳入 cache manager，优先优化 state bytes/token、状态驻留与 persistent kernel。表格公式已恢复为可编辑的数学文本。

## Slide 2
资料来源：Kimi K3 Technical Report §2.1.2；vllm / vllm-ascend 代码仓
Gated MLA：NoPE 全局注意力 + 全秩输出门
分析
结论
Gated MLA 以 NoPE 保留全局内容检索，把位置信息交给 KDA，形成“局部递归 + 全局注意力”的互补结构。
低秩 latent cache 显著降低 KV 存储与通信，长上下文收益主要来自 cache 压缩与吸收式计算。
代价是 latent page、RoPE/NoPE 分支和 TP/PCP/DCP 调度需要统一，Decode 更偏 GEMV 与带宽受限。
模块结构与数据流
红框 = K3 相对标准 MLA（K2）的改动
各阶段负载与昇腾诉求
组件 | 张量形状 | FLOPs/token | 负载特征 → 昇腾诉求
隐向量下投影 Wc | x∈ℝ⁷¹⁶⁸ → cₜ∈ℝ⁵¹² | 2dd_c | • Prefill 矩阵宽，计算密集，要求 CUBE • Decode 矩阵变窄，要求权重驻留与批量 GEMV
Q/K/V 投影与上投影 | q:d→Hd_h; k,v:d_c→Hd_h | 2dHd_h+4d_cHd_h | • 投影与 latent 重建，要求 CUBE • 吸收式计算减少 page 读取，要求融合中间回写
NoPE 全局注意力 | P=softmax(QKᵀ/√d_h); O=PV | 2LHd_h | • Prefill QK/AV 随序列增长，要求 CUBE tile + 分块 softmax • Decode 受 cache 带宽约束，要求带宽与访存合并
全秩输出门 | g=σ(W_gx), W_g∈ℝᵈ×ᵈ | 2d² | • 大 GEMM，Prefill 计算密集，要求 CUBE • Decode 小 batch GEMV 化，要求 epilogue 融合降 launch
KV cache / 通信 | c_KV∈ℝ⁵¹² | 24.6 KB/token（BF16） | • latent page 读写，要求按 page 管理 cache • PCP/DCP 通信与 QK/AV 重叠，要求 HCCL overlap
综合账本 | 24 text-MLA 层; r_q=1536, r_KV=512 | 按 layer 统计 QKᵀ/√d_h + AV | • KDA/MLA 产生两类状态，要求统一 state-aware cache • 跨 TP/PP 回收生命周期，要求可观测与可回收
开发需求与趋势思考
缓存需求：latent page 与传统 KV page 分离，支持 NoPE 分支、KDA state checkpoint 的独立生命周期。
算子需求：QK/AV absorption、RoPE/NoPE、output gate 提供融合 kernel；Decode 保留小 batch GEMV 路径。
趋势判断：以 TP/PCP/DCP 通信、HCCL overlap、cache bytes/token 和 tail latency 建立分阶段基线。
Notes: 本页讲解：左图红框①是 Gated MLA 主注意力路径，对应右表第 3 行；底部隐向量下投影 Wc 与上投影对应第 1、2 行；右侧输出门对应第 4 行；latent KV cache 与通信对应第 5 行；综合账本对应第 6 行。
概念：NoPE Gated MLA 负责全局内容检索，KDA 负责位置与递归记忆。低秩 latent cache 压缩 KV 存储和通信，形成局部递归与全局注意力互补。
开发思考：缓存管理需要把 latent page、传统 KV page 和 KDA checkpoint 分开管理；算子侧优先融合 QK/AV absorption、RoPE/NoPE 与 output gate；推理侧围绕 TP/PCP/DCP 通信、HCCL overlap 与 tail latency 建立基线。表格公式保持可编辑文本。

## Slide 3
资料来源：Kimi K3 Technical Report §5.1.1；FlashKDA（MoonshotAI）；vllm-ascend ops/triton/kda
FlashKDA：chunkwise 训练 / Prefill 融合算子
分析
结论
FlashKDA 将 chunk 内 matmul、门控扫描和跨 chunk 状态传播融合为流水，目标是把训练/Prefill 从多次往返变成一次状态 handoff。
CUBE 承担主要矩阵乘，Vector 承担衰减、cumsum 和小矩阵更新；chunk 64/128 是吞吐与片上存储的折中。
核心效果是减少 kernel launch 和 L0 staging，最终收益取决于 CUBE/Vector overlap 与状态连续性。
计算 / 状态传播调度交叠
各阶段负载与昇腾诉求
阶段 | 张量形状 | FLOPs/token | 负载特征 → 昇腾诉求
Gate + prepare | X∈ℝᴮ×ᴴ×ᶜ×ᵈₖ, C∈{64,128} | O(BHCdₖ) | • cumsum/衰减为 Vector 扫描，要求与 gate/prepare 融合 • 中间态多次读写，要求 L0/UB staging 合并
Chunk 内 A·V | Q,K∈ℝᶜ×ᵈₖ, V∈ℝᶜ×ᵈᵥ | 2C(dₖ+dᵥ) | • tile matmul，计算密集，要求 CUBE • 64/128 tile 双缓冲，要求提升 CUBE 占用率
跨 chunk handoff | Sₜ₊₁=F(Sₜ,Qₜ,Kₜ,Vₜ), S∈ℝᵈₖ×ᵈᵥ | 2dₖdᵥ | • 小矩阵串行依赖，计算少、同步敏感，要求状态驻留 • handoff 与主计算重叠，要求双缓冲隐藏等待
Finalize / output | Y∈ℝᴮ×ᶜ×ᵈ ← XW_o | 2dHdᵥ | • 输出投影为 Dense GEMM，要求 CUBE • 中间张量回写代价高，要求 epilogue 融合
训练 / Prefill 账本 | N_seq≤1024, C∈{64,128} | ≈2.1M/head/chunk | • chunk 并行与状态 handoff 并存，要求 CUBE/Vector overlap • 长序列吞吐敏感，要求按 1024 逻辑序列验收
部署约束 | layout=BSND; state∈ℝᵈₖ×ᵈᵥ | O(1) handoff | • Prefill/Decode 形态差异大，要求分别 tiling • 状态跨 kernel 传递，要求 initial_state/final_state ABI
开发需求与趋势思考
算子需求：将 gate、prepare、post-Wu、FwdH、Finalize 组织为物理 L0 kernel，并显式暴露 initial_state/final_state/gk。
运行时需求：训练/Prefill 使用 chunk 64/128，Decode 固定 shape；记录 CUBE/Vector overlap、L1 命中率和 state handoff。
趋势判断：FlashKDA 的收益来自 staging 与同步削减，需在 A3/A5 分别建立 kernel launch、L0 占用和端到端吞吐基线。
Notes: 本页讲解：左图上半部分的 gate/prepare 对应右表第 1 行；chunk 内 QK/AV 矩阵计算对应第 2 行；跨 chunk handoff 对应第 3 行；Finalize/output 对应第 4 行；训练/Prefill 账本和部署约束对应第 5、6 行。
概念：FlashKDA 把 chunk 内矩阵计算、门控扫描和状态 handoff 组织成流水，CUBE 处理主矩阵乘，Vector 处理衰减、cumsum 和小矩阵更新。
开发思考：将 gate、prepare、post-Wu、FwdH、Finalize 组织成物理 L0 kernel，显式暴露 initial_state/final_state/gk；Prefill 使用 64/128 chunk，Decode 固定 shape，并用 CUBE/Vector overlap、L0 占用和状态 handoff 衡量收益。表格公式保持可编辑文本。

## Slide 4
资料来源：Kimi K3 Technical Report §5.4.2（KDA）；ReplaySSM [25]；vllm-ascend ops/triton/kda
KDA Decoding：可回滚的投机解码融合递归算子
分析
结论
KDA Decode 将 ShortConv、gate、递归更新和输出投影合并，目标是降低单 token 的启动次数与状态往返。
RecoverSSM 让投机解码只回滚未验证状态，减少拒绝 token 的重复计算。
瓶颈从 FLOPs 转为状态快照、片上 SRAM 和 persistent graph 的时延，算子必须围绕固定 decode shape 设计。
融合算子构成与状态回滚
各阶段负载与昇腾诉求
阶段 | 张量形状 | FLOPs | 负载特征 → 昇腾诉求
短卷积 | Xₜ∈ℝᴮ×ᴴ×ᵈₖ, k=4 | ≈4Hdₖ/token | • 小卷积算术强度低，要求 Vector 与 gate/归一化融合 • 独立 kernel 启动占比高，要求减少 launch
门控 safe-gate | g=−5·σ(eᴬ⊙z) | O(Hdₖ) | • 逐元素 Vector，指数/累加影响稳定性，要求 FP32 • 与递归更新同路径，要求安全 gate 融合
KDA 递归 | Sₜ∈ℝᴴ×ᵈₖ×ᵈᵥ | ≈3Hdₖdᵥ/token | • 小矩阵 + token 间串行依赖，要求状态驻留 L0/UB • HBM 往返决定时延，要求减少读写与同步
状态重建 replay | D 个草稿 token 的投影输入 | D×3Hdₖdᵥ | • 拒绝 token 触发状态恢复，要求 snapshot 与 speculative block 对齐 • replay 延迟敏感，要求片上重建避免 HBM 读取
综合账本 | D=4; snapshot≈24 MB/layer/step | replay≈D×3Hdₖdᵥ | • Decode memory/latency bound，要求 FULL_DECODE_ONLY • 启动次数敏感，要求 persistent graph 控制 SRAM 与 launch
开发需求与趋势思考
框架需求：对齐 use_kda_recoverssm、snapshot 粒度和 speculative block，统一处理部分拒绝、连续拒绝与跨 batch。
算子需求：FULL_DECODE_ONLY 固化 shape，snapshot 优先留在 L0/UB；分别统计 7-token/5-token draft 的接受率、replay 流量和 SRAM 占用。
趋势判断：推理路径从“每 token 重算”转向“状态恢复 + 小窗口 replay”，需要统一 KDA/MLA/AttnRes 的 speculative state 生命周期。
Notes: 本页讲解：左图的短卷积对应右表第 1 行，safe-gate 对应第 2 行，KDA 递归状态对应第 3 行；投机解码中的状态重建 replay 对应第 4 行；综合账本对应第 5 行。
概念：KDA Decode 将 ShortConv、gate、递归更新和输出投影放入固定路径；RecoverSSM 只回滚未验证状态，减少拒绝 token 的重复计算。
开发思考：框架侧对齐 use_kda_recoverssm、snapshot 粒度和 speculative block；算子侧固化 FULL_DECODE_ONLY shape，让 snapshot 留在 L0/UB；验收同时观察接受率、replay 流量、SRAM 占用和启动延迟。表格公式保持可编辑文本。

## Slide 5
资料来源：Kimi K3 Technical Report §2.2 / §5.4.2（Block AttnRes）
Block AttnRes：两阶段调度与通信融合
分析
结论
AttnRes 把深层残差从逐层累积改成 8 个 block bank 的可学习检索，降低深度维注意力的复杂度。
Prefill 可以把 bank 聚合与 intra-block 计算拆开并行，Decode 通过 side stream 隐藏通信。
核心收益是跨层信息复用，核心风险是 bank 的 resident/reload 生命周期和 HCCL/内存碎片。
深度维注意力机制与执行调度
各阶段负载与昇腾诉求
阶段 | 张量形状 | FLOPs | 负载特征 → 昇腾诉求
Inter-block pass | R∈ℝᴺ×ᵈ, N≈8 | O(Nd)/layer | • 批量读取 block bank，访存主导，要求 Decode side stream • bank resident 可减少 reload，要求常驻布局
Intra-block mix | w∈ℝᵈ, B∈ℝᴺ×ᵈ | O(Nd) | • 小 GEMM + softmax，要求 Vector softmax 与 CUBE mix 重叠 • 小算子 launch 敏感，要求融合执行
Prefill 通信 | RS + AG, B∈ℝᴺ×ᵈ | 按 block 聚合 | • 跨卡聚合与块内计算并行，要求 HCCL RS+AG overlap • 通信尾延迟敏感，要求流水化 handoff
Resident / reload | bank∈ℝᴺ×ᵈ | 126–129 KB/token | • resident 节省带宽，要求 A5 常驻 • reload 受 HBM 限制，要求 A3 走带宽优化
综合账本 | N=8, L=1M context | O(Nd)，非 O(L²d) | • 跨层状态访存和碎片主导，要求统一 cache manager • 长上下文收益取决于 bytes/token 与 HCCL time
开发需求与趋势思考
算子需求：attn_res_fwd 融合 BF16 add、bank mix、RMSNorm 与 writeback，并提供 RESIDENT/RELOAD 两种 tiling。
通信需求：Prefill 采用 RS+AG，Decode 使用 side stream；bank 的 PP/TP 切分与回收接入统一 cache manager。
趋势判断：AttnRes 引入跨层状态访存，验收需同时看 HCCL overlap、带宽、resident 命中率和内存碎片。
Notes: 本页讲解：左图上方的 inter-block pass 对应右表第 1 行，intra-block mix 对应第 2 行；Prefill 通信链路 RS+AG 对应第 3 行；bank 的 resident/reload 对应第 4 行；右表综合账本对应第 5 行。
概念：AttnRes 把深层残差组织成 8 个 block bank。Prefill 将 bank 聚合和块内计算拆开并行，Decode 用 side stream 隐藏通信，收益来自跨层信息复用。
开发思考：算子侧融合 BF16 add、bank mix、RMSNorm 和 writeback，并提供 RESIDENT/RELOAD tiling；通信侧把 RS+AG、side stream 和 bank 回收接入统一 cache manager；验收同时看 HCCL overlap、带宽、resident 命中率和内存碎片。表格公式保持可编辑文本。