## Slide 1
资料来源：Kimi K3 Technical Report §2.1.1 / §5.1；vllm / vllm-ascend 代码仓
Kimi Delta Attention（KDA）：逐通道遗忘门 × Delta 规则的线性注意力
分析
结论
KDA 用固定大小的递归状态 S_t 汇总历史 token；Decode 每步只读取并更新 S_t，不再逐 token 扫描整段 K/V cache。
Prefill 仍在 chunk 内并行，Decode 状态更新为 O(1)，长上下文缓存压力转化为固定状态的读写压力。
代价是 gate/递归的 Vector 计算与投影 CUBE 计算必须片上协同，状态驻留决定 Decode 吞吐。
模块结构与数据流
红框 = K3 相对 Kimi Linear 的改动
各阶段负载与昇腾诉求
组件 | 张量形状 | FLOPs/token | 负载特征 → 昇腾诉求
q/k/v 投影 + ShortConv ② | x∈ℝ⁷¹⁶⁸ → q,k∈ℝᴴ×ᵈₖ, v∈ℝᴴ×ᵈᵥ | 2dH(2dₖ+dᵥ) | • Prefill 稠密 GEMM，计算密集，要求 CUBE 算力 • Decode 退化为 GEMV，访存密集，要求通信带宽
遗忘门 z + 写入 β ① | z=W_zx, β=W_βx; z∈ℝᴴ×ᵈₖ | ≈ 2dr | • 低秩投影计算，要求 CUBE • sigmoid/exp 门控，要求 Vector 融合与稳定累加
有界衰减 ① | g=−5·σ(eᴬ⊙z) | O(Hdₖ) | • 衰减计算为 Vector 逐元素负载，要求 FP32 累加 • 累加存在数值风险，要求安全 gate，避免 BF16 下溢
Chunk 内注意力 | A=Tril((Q⊙Q_F)(K/K)ᵀ→p), C=64 | 2C(dₖ+dᵥ) | • Chunk tile matmul，计算密集，要求 CUBE • 64/128 tile，要求 L0/UB 双缓冲
跨 chunk 状态传播 ① | Sₜ∈ℝᵈₖ×ᵈᵥ; Sₜ₊₁=F(Sₜ,Qₜ,Kₜ,Vₜ) | 2dₖdᵥ | • 小矩阵递归，FLOPs 低但同步敏感，要求状态驻留 • 状态更新与主计算并行，要求与 CUBE overlap
综合账本 | 69 text 层; ¦S¦≈3.0 MB/layer | ≈2.1M FLOPs/head/chunk | • Decode 状态读写主导，要求低 bytes/token • 启动延迟敏感，要求 persistent kernel
开发需求与趋势思考
算子需求：KDA forward 需组织 gate、cumsum、delta rule、RMSNorm 的融合路径，暴露 initial_state/final_state，避免中间态回写。
运行时需求：KV cache manager 增加 state slot；Prefill 使用 64/128 chunk，Decode 支持 persistent state；性能看 bytes/token、launch/token、CUBE/Vector overlap。
趋势判断：长上下文优化指标从 FLOPs 转向 state bandwidth 与同步，KDA/MLA/AttnRes 需要统一 state-aware cache ABI。
Notes: 【技术讲解稿】这一页的核心不是把 KDA 看成一个“省 KV cache 的注意力”，而是理解它把序列建模改写成了带遗忘门的 delta-rule 状态空间。对单个 head，报告 §2.1.1 给出的状态更新是 S_t=(I-β_t k_t k_t^T)Diag(α_t)S_{t-1}+β_t k_t v_t^T，输出为 o~_t=S_t^T q_t。S_t 的形状是 d_k×d_v，因此它的大小与上下文长度无关。第一项先做按 key channel 的衰减，再做 delta-rule 写入；第二项把当前 token 的 k、v 写入状态。这样 Decode 时不需要再读取历史 K/V，只需要把当前 q、k、v 和上一时刻状态送入递归。
报告中的投影路径也决定了硬件负载。q、k、v 都经过 ShortConv 和 Swish，q、k 还要做 L2Norm；β 是 sigmoid 投影，α 的 logit z 由低秩投影 W↑W↓x 加 head bias 产生。右表第二、三行对应的 gate、exp、逐元素乘和累加属于 Vector 负载，而 q/k/v 投影、chunk 内矩阵乘属于 CUBE 负载。
Kimi K3 最关键的改动是有界衰减。Kimi Linear 使用负 Softplus，log-decay 没有下界，chunk 内的倒数累计衰减会溢出，导致 diagonal tile 需要显式 position-pair 计算。K3 使用 g_t=g_min·Sigmoid(e^A z_t)，固定 g_min=-5，所以每个 retention factor 都大于 e^-5≈6.7×10^-3；16-token tile 的累计 log-decay 落在(-80,0)，倒数仍在 BF16 动态范围内。这个数值约束直接改变了算子映射：对角 tile 和非对角 tile 都可以走 dense Tensor Core/CUBE，消除了单独的 diagonal position-pair 路径。
报告的 chunkwise 形式把计算拆成 inter-chunk 和 intra-chunk 两部分：A_t=Tril((Q⊙Γ)(K/Γ)^T)，输出由衰减后的 Q 乘入状态，再加上 A 乘 pseudo-value。Tril 保证 chunk 内因果性，并保留对角线，因为当前 token 的输出要读取更新后的状态。于是 Prefill 具有 chunk 内并行、chunk 间递归；Decode 变成固定状态的读写。软件实现上，KDA forward 需要融合 gate、cumsum、delta rule、RMSNorm，cache manager 需要管理每请求一份的 state slot。性能验收应看状态 bytes/token、Vector/CUBE overlap、L0/UB 驻留和启动次数，而不能只看理论 FLOPs。

## Slide 2
资料来源：Kimi K3 Technical Report §2.1.2；vllm / vllm-ascend 代码仓
Gated MLA：NoPE 全局注意力 + 全秩输出门
分析
结论
Gated MLA 以 NoPE 保留全局内容检索，把位置信息交给 KDA，形成“局部递归 + 全局注意力”的互补结构。
低秩 latent cache 显著降低 KV 存储与通信，长上下文收益主要来自 cache 压缩与吸收式计算。
代价是 latent page、RoPE/NoPE 分支和 TP/PCP/DCP 调度需要统一，Decode 更偏 GEMV 与带宽受限。
模块结构与数据流
红框 = K3 相对标准 MLA（K2）的改动
各阶段负载与昇腾诉求
组件 | 张量形状 | FLOPs/token | 负载特征 → 昇腾诉求
隐向量下投影 Wc | x∈ℝ⁷¹⁶⁸ → cₜ∈ℝ⁵¹² | 2dd_c | • Prefill 矩阵宽，计算密集，要求 CUBE • Decode 矩阵变窄，要求权重驻留与批量 GEMV
Q/K/V 投影与上投影 | q:d→Hd_h; k,v:d_c→Hd_h | 2dHd_h+4d_cHd_h | • 投影与 latent 重建，要求 CUBE • 吸收式计算减少 page 读取，要求融合中间回写
NoPE 全局注意力 | P=softmax(QKᵀ/√d_h); O=PV | 2LHd_h | • Prefill QK/AV 随序列增长，要求 CUBE tile + 分块 softmax • Decode 受 cache 带宽约束，要求带宽与访存合并
全秩输出门 | g=σ(W_gx), W_g∈ℝᵈ×ᵈ | 2d² | • 大 GEMM，Prefill 计算密集，要求 CUBE • Decode 小 batch GEMV 化，要求 epilogue 融合降 launch
KV cache / 通信 | c_KV∈ℝ⁵¹² | 24.6 KB/token（BF16） | • latent page 读写，要求按 page 管理 cache • PCP/DCP 通信与 QK/AV 重叠，要求 HCCL overlap
综合账本 | 24 text-MLA 层; r_q=1536, r_KV=512 | 按 layer 统计 QKᵀ/√d_h + AV | • KDA/MLA 产生两类状态，要求统一 state-aware cache • 跨 TP/PP 回收生命周期，要求可观测与可回收
开发需求与趋势思考
缓存需求：latent page 与传统 KV page 分离，支持 NoPE 分支、KDA state checkpoint 的独立生命周期。
算子需求：QK/AV absorption、RoPE/NoPE、output gate 提供融合 kernel；Decode 保留小 batch GEMV 路径。
趋势判断：以 TP/PCP/DCP 通信、HCCL overlap、cache bytes/token 和 tail latency 建立分阶段基线。
Notes: 【技术讲解稿】Gated MLA 在 K3 中承担“低频但高容量”的全局内容交互。报告 §2.1 规定每个 block 使用 3 个 KDA 层再接 1 个 Gated MLA，比例为 3:1，backbone 末尾还额外放置一个 Gated MLA，保证最后一次信息混合是全局注意力。这个比例说明 KDA 负责高频的局部与递归混合，MLA 负责周期性的全局重检索。
MLA 的基本因子分解是 c_t=W_c x_t，缓存低维 latent c_t，在计算注意力时再通过上投影重建内容 K/V。右表第一、二行的下投影、Q/K/V 投影和上投影，就是把完整 head-specific KV 换成 latent cache 的过程。这样 KV cache 和跨卡通信量不再随完整 K/V 宽度增长，而是随 latent 宽度增长。
K3 与 K2/K2.5 的差异是：所有 MLA 层都采用 NoPE。报告的解释不是“MLA 不需要位置”，而是把位置和 recency 交给中间的 KDA 层，让 NoPE MLA 专注于全局内容交互。这样扩展到更长上下文时，不需要重新调 RoPE base 或 YaRN。右表第三行的 P=softmax(QK^T/√d_h)、O=PV 仍然是全局注意力主计算，Prefill 是 QK/AV 的 CUBE 密集路径，Decode 则因为 batch 小、矩阵窄而更接近 GEMV 和 cache 带宽受限。
K3 还把 output gate 从低秩形式改成 full-rank 的输入相关门控：y_t=W_o[Sigmoid(W_g x_t)⊙o~_t]。这个 gate 逐 channel 调整全局注意力输出，和 KDA 的 full-rank gate 形成一致的数值与算子接口。报告还指出，为修正 flash attention 的 biased rounding，训练时 attention output 保持 FP32；这会把 output tile 的片上占用翻倍，因此训练 kernel 要让 FP32 output tile 与 KV staging buffer 重叠，而不是与 query tile 争抢空间。对昇腾实现来说，这意味着需要单独评估 FP32 累加、UB/L0 容量、KV staging 深度和 HCCL overlap。运行时不能只复用标准 MLA cache：latent page、KDA state checkpoint、NoPE 分支必须统一纳入 state-aware cache ABI。

## Slide 3
资料来源：Kimi K3 Technical Report §5.1.1；FlashKDA（MoonshotAI）；vllm-ascend ops/triton/kda
FlashKDA：chunkwise 训练 / Prefill 融合算子
分析
结论
FlashKDA 将 chunk 内 matmul、门控扫描和跨 chunk 状态传播融合为流水，目标是把训练/Prefill 从多次往返变成一次状态 handoff。
CUBE 承担主要矩阵乘，Vector 承担衰减、cumsum 和小矩阵更新；chunk 64/128 是吞吐与片上存储的折中。
核心效果是减少 kernel launch 和 L0 staging，最终收益取决于 CUBE/Vector overlap 与状态连续性。
计算 / 状态传播调度交叠
各阶段负载与昇腾诉求
阶段 | 张量形状 | FLOPs/token | 负载特征 → 昇腾诉求
Gate + prepare | X∈ℝᴮ×ᴴ×ᶜ×ᵈₖ, C∈{64,128} | O(BHCdₖ) | • cumsum/衰减为 Vector 扫描，要求与 gate/prepare 融合 • 中间态多次读写，要求 L0/UB staging 合并
Chunk 内 A·V | Q,K∈ℝᶜ×ᵈₖ, V∈ℝᶜ×ᵈᵥ | 2C(dₖ+dᵥ) | • tile matmul，计算密集，要求 CUBE • 64/128 tile 双缓冲，要求提升 CUBE 占用率
跨 chunk handoff | Sₜ₊₁=F(Sₜ,Qₜ,Kₜ,Vₜ), S∈ℝᵈₖ×ᵈᵥ | 2dₖdᵥ | • 小矩阵串行依赖，计算少、同步敏感，要求状态驻留 • handoff 与主计算重叠，要求双缓冲隐藏等待
Finalize / output | Y∈ℝᴮ×ᶜ×ᵈ ← XW_o | 2dHdᵥ | • 输出投影为 Dense GEMM，要求 CUBE • 中间张量回写代价高，要求 epilogue 融合
训练 / Prefill 账本 | N_seq≤1024, C∈{64,128} | ≈2.1M/head/chunk | • chunk 并行与状态 handoff 并存，要求 CUBE/Vector overlap • 长序列吞吐敏感，要求按 1024 逻辑序列验收
部署约束 | layout=BSND; state∈ℝᵈₖ×ᵈᵥ | O(1) handoff | • Prefill/Decode 形态差异大，要求分别 tiling • 状态跨 kernel 传递，要求 initial_state/final_state ABI
开发需求与趋势思考
算子需求：将 gate、prepare、post-Wu、FwdH、Finalize 组织为物理 L0 kernel，并显式暴露 initial_state/final_state/gk。
运行时需求：训练/Prefill 使用 chunk 64/128，Decode 固定 shape；记录 CUBE/Vector overlap、L1 命中率和 state handoff。
趋势判断：FlashKDA 的收益来自 staging 与同步削减，需在 A3/A5 分别建立 kernel launch、L0 占用和端到端吞吐基线。
Notes: 【技术讲解稿】FlashKDA 解决的是 KDA 的结构性矛盾：递归状态在 chunk 之间串行，但 GPU/CUBE 希望看到宽而均匀的并行。报告 §5.1.1 明确指出，朴素实现会在 chunk 内并行和跨 chunk 状态传播之间交替，状态传播阶段会让大量计算单元空闲。FlashKDA 用 CUTLASS 实现 chunkwise kernel，把 token-parallel 阶段和 head-parallel recurrence 分开调度，并重叠 chunk 内计算与跨 chunk 状态传播；它同时服务训练和 inference prefill，并作为 flash-linear-attention 的 backend 自动分发。
因此右表第一行 gate+prepare 不是一个普通逐元素 kernel，而是要和 L0/UB staging 合并；第二行 chunk 内 A·V 是 CUBE 主负载，C=64/128 是矩阵 tile 利用率与片上状态容量之间的折中；第三行 handoff 的算术量小但有串行依赖，关键是把 incoming/outgoing state 留在片上，避免为一次 handoff 读写 HBM；第四行输出投影则适合 CUBE 加 epilogue 融合。
长上下文时，纯 TP 只切 head，并不会缩短 recurrence，单卡上仍可能出现 SM 空闲。报告因此设计了 intra-device context parallelism：把序列切成多个 segment，每个 segment 先独立计算 transition，随后在设备内合并出精确的 incoming state，不需要跨卡通信。跨设备时使用 KDA Context Parallelism。由于 KDA 的 transition M_t=(I-β_t k_t k_t^T)Diag(α_t) 会作用于 incoming state，不能像 vanilla linear attention 那样简单相加。KCP 为每个 segment 计算两个固定大小的片段：累计 transition M 和从零状态开始产生的 eS；各 rank 只需一次固定大小 all-gather，再用 prefix scan 组合 S←MS+eS。相比 softmax CP 需要交换随序列长度增长的 KV block，KCP 的同步量固定，计算随 context length 线性扩展。
这对 Ascend 的要求是：FlashKDA 负责单卡 CUBE/Vector overlap，KCP 负责跨卡固定状态 all-gather 和 prefix scan，二者需要统一 layout、stream 和 HCCL 调度。开发验收应拆开看 kernel launch、L0 occupancy、state handoff、all-gather bytes 和端到端 tokens/s。

## Slide 4
资料来源：Kimi K3 Technical Report §5.4.2（KDA）；ReplaySSM [25]；vllm-ascend ops/triton/kda
KDA Decoding：可回滚的投机解码融合递归算子
分析
结论
KDA Decode 将 ShortConv、gate、递归更新和输出投影合并，目标是降低单 token 的启动次数与状态往返。
RecoverSSM 让投机解码只回滚未验证状态，减少拒绝 token 的重复计算。
瓶颈从 FLOPs 转为状态快照、片上 SRAM 和 persistent graph 的时延，算子必须围绕固定 decode shape 设计。
融合算子构成与状态回滚
各阶段负载与昇腾诉求
阶段 | 张量形状 | FLOPs | 负载特征 → 昇腾诉求
短卷积 | Xₜ∈ℝᴮ×ᴴ×ᵈₖ, k=4 | ≈4Hdₖ/token | • 小卷积算术强度低，要求 Vector 与 gate/归一化融合 • 独立 kernel 启动占比高，要求减少 launch
门控 safe-gate | g=−5·σ(eᴬ⊙z) | O(Hdₖ) | • 逐元素 Vector，指数/累加影响稳定性，要求 FP32 • 与递归更新同路径，要求安全 gate 融合
KDA 递归 | Sₜ∈ℝᴴ×ᵈₖ×ᵈᵥ | ≈3Hdₖdᵥ/token | • 小矩阵 + token 间串行依赖，要求状态驻留 L0/UB • HBM 往返决定时延，要求减少读写与同步
状态重建 replay | D 个草稿 token 的投影输入 | D×3Hdₖdᵥ | • 拒绝 token 触发状态恢复，要求 snapshot 与 speculative block 对齐 • replay 延迟敏感，要求片上重建避免 HBM 读取
综合账本 | D=4; snapshot≈24 MB/layer/step | replay≈D×3Hdₖdᵥ | • Decode memory/latency bound，要求 FULL_DECODE_ONLY • 启动次数敏感，要求 persistent graph 控制 SRAM 与 launch
开发需求与趋势思考
框架需求：对齐 use_kda_recoverssm、snapshot 粒度和 speculative block，统一处理部分拒绝、连续拒绝与跨 batch。
算子需求：FULL_DECODE_ONLY 固化 shape，snapshot 优先留在 L0/UB；分别统计 7-token/5-token draft 的接受率、replay 流量和 SRAM 占用。
趋势判断：推理路径从“每 token 重算”转向“状态恢复 + 小窗口 replay”，需要统一 KDA/MLA/AttnRes 的 speculative state 生命周期。
Notes: 【技术讲解稿】KDA Decode 的难点和 Prefill 完全不同。报告 §5.4.2 说，Prefill 的主要问题是如何暴露并行，而 Decode 的主要问题变成了原地更新的 recurrent state。尤其在 MTP speculative decoding 中，草稿 token 被验证时，状态已经推进；如果拒绝其中一部分 token，直接回滚就需要为每个 draft position 保存完整 state，这会把 state traffic 放大，在在线大 batch 下反而成为主成本。
K3 的解决方法是只缓存 projected inputs，而不缓存每个位置的完整状态。因为接受前缀之后的状态由这些 projected inputs 完全决定，所以 kernel 可以在片上重放已接受的 token，重建正确状态，只把 verified token 和 bonus token 的最终状态写回。报告指出，replayed tokens、bonus token 和下一轮 draft window 共用一个 fused recurrent loop，覆盖 short convolution、input normalization、gating、KDA recurrence 和 output normalization，并且 projection cache 不离开 decode stage。因此 speculative decode 不会改变 prefix cache 和 prefill/decode disaggregation 的 payload。
对应右表，短卷积和 safe-gate 是低算术强度、Vector 主导的部分；KDA 递归是小矩阵加 token 间串行依赖，真正的优化目标是让 S_t 驻留 L0/UB；状态重建 replay 的计算量随 draft 长度增长，但避免了完整 state snapshot 的读写。报告的结论是 verification latency 随验证 token 数量次线性增长，并低于 state-caching baseline。
在 vLLM-Ascend 侧，speculative block、accepted prefix、bonus token 和 state checkpoint 必须由同一个 request state machine 管理，不能只回滚 token 数而忘记回滚 KDA state。算子侧需要固定 FULL_DECODE_ONLY shape，并把 projection cache 设计成 decode-only 的临时缓冲。验收时建议把接受率、replay bytes、snapshot bytes、SRAM 占用、launch/token 和 tail latency 放在同一张 profile 中，观察状态恢复是否真的消除了 HBM 往返。

## Slide 5
资料来源：Kimi K3 Technical Report §2.2 / §5.4.2（Block AttnRes）
Block AttnRes：两阶段调度与通信融合
分析
结论
AttnRes 把深层残差从逐层累积改成 8 个 block bank 的可学习检索，降低深度维注意力的复杂度。
Prefill 可以把 bank 聚合与 intra-block 计算拆开并行，Decode 通过 side stream 隐藏通信。
核心收益是跨层信息复用，核心风险是 bank 的 resident/reload 生命周期和 HCCL/内存碎片。
深度维注意力机制与执行调度
各阶段负载与昇腾诉求
阶段 | 张量形状 | FLOPs | 负载特征 → 昇腾诉求
Inter-block pass | R∈ℝᴺ×ᵈ, N≈8 | O(Nd)/layer | • 批量读取 block bank，访存主导，要求 Decode side stream • bank resident 可减少 reload，要求常驻布局
Intra-block mix | w∈ℝᵈ, B∈ℝᴺ×ᵈ | O(Nd) | • 小 GEMM + softmax，要求 Vector softmax 与 CUBE mix 重叠 • 小算子 launch 敏感，要求融合执行
Prefill 通信 | RS + AG, B∈ℝᴺ×ᵈ | 按 block 聚合 | • 跨卡聚合与块内计算并行，要求 HCCL RS+AG overlap • 通信尾延迟敏感，要求流水化 handoff
Resident / reload | bank∈ℝᴺ×ᵈ | 126–129 KB/token | • resident 节省带宽，要求 A5 常驻 • reload 受 HBM 限制，要求 A3 走带宽优化
综合账本 | N=8, L=1M context | O(Nd)，非 O(L²d) | • 跨层状态访存和碎片主导，要求统一 cache manager • 长上下文收益取决于 bytes/token 与 HCCL time
开发需求与趋势思考
算子需求：attn_res_fwd 融合 BF16 add、bank mix、RMSNorm 与 writeback，并提供 RESIDENT/RELOAD 两种 tiling。
通信需求：Prefill 采用 RS+AG，Decode 使用 side stream；bank 的 PP/TP 切分与回收接入统一 cache manager。
趋势判断：AttnRes 引入跨层状态访存，验收需同时看 HCCL overlap、带宽、resident 命中率和内存碎片。
Notes: 【技术讲解稿】Block AttnRes 解决的是深度方向的信息瓶颈。标准 residual 把所有历史层压成一个 h_l，信息流只能沿深度顺序累积。报告 §2.2 把这个问题类比为时间维的 RNN：AttnRes 让每一层用 pseudo-query w_l 对之前的层表示做一次选择性检索。完整 Full AttnRes 的计算量是 O(L^2d)，保存所有层输出的内存是 O(Ld)，还会产生跨 pipeline stage 的通信。
K3 使用 Block AttnRes 把 L 层分成 N 个 block，每个 block 内先把层输出聚合成 b_n，跨 block 只对 N 个 block representation 做 attention，块内再把当前 block 的 partial sum 纳入 online-softmax merge。报告给出的工程配置是 N≈8、每个 block 约 12 层，连同 embedding 计算时总共 9 个 block source。这样深度方向的状态从 O(Ld) 降到 O(Nd)，并且推理状态大小被固定在 block bank 上。右表第一、二行分别对应 inter-block pass 和 intra-block mix，最后两行反映 resident/reload 和整体访存量。
§5.4.2 给出了真正的 kernel 组织。Prefill 采用 sequence parallel，把 TP all-reduce 拆成 reduce-scatter 和 all-gather，并把 intra-block kernel 插到两个 collective 之间。这样每个 token 的 block representation 只在一个 rank 上物化，避免每个 TP rank 重复保存，降低显存和 I/O。Decode 则把 batched inter-block kernel 放到 side stream，与主 stream 的独立计算重叠；intra-block 的输出合并、partial-sum 更新和后续 RMSNorm 直接融合进前面的 TP all-reduce，消掉一个独立 kernel。
因此 AttnRes 的瓶颈主要是内存访问和通信，而不是矩阵乘 FLOPs。昇腾实现要同时优化 HCCL RS/AG、side stream、bank resident/reload 和融合后的 writeback。vLLM-Ascend 需要把 bank 的 PP/TP 切分、回收、pinning 和碎片整理接入统一 cache manager。最终验收不能只报 O(Nd) 理论复杂度，还要观察 bytes/token、resident 命中率、HCCL overlap、reload 带宽和 decode 尾延迟。